## Slide 1
BIOS-糜则龙
AptioV Overview-SEC/PEI

## Slide 2
SEC Introduction
SEC Sample Code
PEI Introduction
PEI Sample Code

## Slide 3
SEC Introduction
SEC Sample Code
PEI Introduction
PEI Sample Code

## Slide 4: SEC Introduction
Notes: SEC阶段必须处理不同类型的平台重置（Reset）事件。
SEC还是系统的信任根，它为系统上进一步启动固件提供了控制点（Control Point）。
SEC阶段的优点在于：它可以提供一个锚点，基于这个锚点来构建一个已验证的引导过程。
一旦临时存储器可用，SEC必须找到引导进程的下一个阶段：EFI预初始化（Pre-EFI Initialization简称PEI）阶段，并将控制权限移交。
当然，根据PEI代码的位置以及平台策略，PEI代码必须在执行之前经过认证。
PEI阶段的目标是为PEI模块的执行搭建合适的环境。
因此，在PEI阶段初期，PEI调度器就已启动。
PEI模块通常对设备和芯片组的底层平台进行初始化，例如串行端口和内存的初始化。
该阶段的的另一个职责是搜索平台信息，在切换块（hand-off blocks，简称HOB）中为此信息创建数据库，
并将数据库传递给平台引导的下一阶段：DXE阶段。 和上一阶段相同的是，PEI模块也必须在运行模块之前进行验证。

## Slide 5: SEC Introduction
1.SEC 是什么？
The Security (SEC) phase is the first phase in the PI Architecture。
2.SEC 的功能是什么？ - Handling all platform restart events - Creating a temporary memory store - Serving as the root of trust in the system - Passing handoff information to the PEI Foundation

## Slide 6: SEC Introduction
3.为什么需要SEC?
- 需要用汇编语言来完成C无法处理的工作，如C语言无法处理CPU的特殊寄存器（MSR，MTRR，CRX）。
- C语言需要Memory当成Stack来处理Local 变数，而刚开机Memory还没有被初始化，还不可用，所以需要CAR（Cache As Ram）的初始化。
- 让CPU进入Protected Mode(Flat Mode)。

## Slide 7
SEC Introduction
SEC Sample Code
PEI Introduction
PEI Sample Code

## Slide 8: SEC Sample Code
SEC Core

## Slide 9: SEC Sample Code
SEC Core
AmiCpuPkg\CPU\Sec\ResetVector.asm16
Notes: 在实地址模式下（寄存器字长为16位），指令的物理地址是CS << 4 + EIP
重置之后，CS Base 默认值为FFFF 0000H EIP初始化为FFF0H
从CPU初始化，到段寄存器被重写（通过跨段跳转指令）前，指令空间0x0000~0xFFFF通过段寄存器被映射到物理地址空间0xFFFF0000~0xFFFFFFFF

## Slide 10: SEC Sample Code
SEC Core
AmiCpuPkg\CPU\Sec\Startup32.asm

## Slide 11: SEC Sample Code
SEC Core
SEC 阶段的Elink 接口

## Slide 12: SEC Sample Code
SEC Core
AmiCpuPkg\CPU\Sec\SecMain.c

## Slide 13
SEC Introduction
SEC Sample Code
PEI Introduction
PEI Sample Code

## Slide 14: PEI 简介
Basic initialization for Chipset
Memory Sizing
Switch Stack to Memory
  Disable CAR
  Enable Cache
Create HOBs
Invoke DxeIpl(DXE Initial Program Loader)
BIOS Recovery
ACPI S3 Resume

## Slide 15: PEI Introducation
  PEI = Pre-EFI Initialization
  PEI Core
    Provide Service for PEIM
    Load and Execute PEIM
  PEIM
    PEI Module
  PEI Service
    PEI Core service routine , All PEIM can use them
  PPI
    PEI to PEI interface, PEIM provides interface to others
Terminology

## Slide 16
SEC Introduction
SEC Sample Code
PEI Introduction
PEI Sample Code

## Slide 17: PEI Sample Code
Install PPI
图1
图2
图1是我们使用Veb添加模块，创建INF文件时自动创建。图2是完整的INF文件

## Slide 18: PEI Sample Code
Install PPI
MODULE_TYPE =PEIM: 这边说明改模块是PEI界面的module
FILE_GUID=“”这个GUID不能与其他模块的GUID重复，可以使用Veb Tools->Create GUID进行GUID的生成
ENTRY_POINT =XXXX”:这边的XXX是指C文件的主函数入口
Soures: 这个下面是需要添加自己创建的C文件和H文件
LibraryClasses: 这个包含的是当前我需要调用外部哪些Library，需要把这些Library放在该目录下
Packages：这些外部的Library所在的Pkg
Depex ：这个Depex决定模块的执行顺序

## Slide 19: PEI Sample Code
Install PPI
 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4
IDE (PCICfg) (CPUIO) | Standby | Standby | Running | Ready
PCICfg (CPUIO) | Standby | Running | Ready | Ready
CPUIO | Running | Ready | Ready | Ready
Dispatcher PEIMS Order
Dependency for PEIM priority
Without Dependency, the order is in ROM image(Elink under FV_BB)
PEIM - Dispatcher

## Slide 20: PEI Sample Code
Install PPI
这边的ModuleTypes = “PEIM”一定要记得手动添加，否则，创建的模块不会被编译

## Slide 21: PEI Sample Code
Install PPI
如何确定我们的模块有没有被编译，可以在生成的Platform.fdf文件中寻找自己的模块名，如右图。如果没有找到，说明没有被编译，如果能找到自己模块的名字，则说明自己的模块已经被编译

## Slide 22: PEI Sample Code
// GUID Define
EFI_GUID gAMICMOSREADWRITEGuid=CMOS_READ_WRITE_PPI_GUID;
// function code define
void peiwritecmos8(UINT8 OFFSET,UINT8 DATA)
{
IoWrite8(WREITE_READ_CMOS_INDEX,OFFSET);
IoWrite8(WRIITE_READ_CMOS_DATA,DATA);
}
UINT8 peireadcmos8( UINT8 OFFSET_READ)
{
IoWrite8(WREITE_READ_CMOS_INDEX,OFFSET_READ);
return IoRead8(WRIITE_READ_CMOS_DATA);
}
// ppi code define
static CMOS_READ_WRITE_PPI CMOSPpi ={
peiwritecmos8,
peireadcmos8
};
static EFI_PEI_PPI_DESCRIPTOR CMOS_PPI_WRITE_READ[]= {
{ EFI_PEI_PPI_DESCRIPTOR_PPI | EFI_PEI_PPI_DESCRIPTOR_TERMINATE_LIST,
&gAMICMOSREADWRITEGuid, &CMOSPpi}
};
EFI_STATUS EFIAPI OEM_SHOW_PEI_TRACE(
IN EFI_FFS_FILE_HEADER *FfsHeader,
IN EFI_PEI_SERVICES **PeiServices)
{
EFI_STATUS Status= EFI_SUCCESS;
Status = (*PeiServices)->InstallPpi(PeiServices, CMOS_PPI_WRITE_READ); //Install PPI
return Status;
}
Install PPI

## Slide 23: PEI Sample Code
Invoke PPI
对应调用PPI的模块的INF文件有如下的内容需要注意：
1.Packages文件里面需要包含自己定义的pkg
2.比Install的时候多了一个Ppis,在这个Ppis下定义的PpiGUID可以在C文件中直接调用
3. Depex： 这边是使用我们自己创建的PpiGuid的，这样可以确保我们的调用Ppi的函数时，该Ppi已经被Install了。

## Slide 24: PEI Sample Code
// PPI Structure
CMOS_READ_WRITE_PPI *readwritecmosppi;
// Invoke PPI
Status = (*PeiServices)->LocatePpi(
PeiServices,
&gAMICMOSREADWRITEGuid,
0,
NULL,
&readwritecmosppi
) ;
// Call function
readwritecmosppi->peiwritecmos8(modefined_offset_value1,(readwritecmosppi->peireadcmos8(modefined_offset_value1)+1));
readwritecmosppi->peiwritecmos8(modefined_offset_value2,(readwritecmosppi->peireadcmos8(modefined_offset_value2)+1));
return Status;
Invoke PPI

## Slide 25: 作业
作业要求如下：
1. 创建一个自己的PPI，该PPI里面有两个功能函数，两个函数的功能如下：
  Read函数：读取CMOS寄存器的值
  Write函数：向CMOS寄存器写值
2. Locate自己创建的PPI，使用Read函数读取CMOS offset 0x46的值，如果该值不为0，则调用Write函数向CMOS offset 0x48写入0xF, 如果该值为0，则调用Write函数向CMOS offset 0x46写入0xF，同时向CMOS Offset 0x48写入0x0