## Slide 1
BIOS-臧公元
2020.06.22
SuperIo介绍

## Slide 2
Overview of SuperIo
Access SuperIo (NCT6796D)
Q & A

## Slide 3
Overview of SuperIo

## Slide 4: What is SuperIo ?
SuperIo : Super Input/Output 超级输入输出控制器，也叫做SIO
通过LPC总线(Low Pin Count)与南桥进行通信
  LPC是基于Intel 标准的33MHz 4bit并行总线协议, 代替以前的ISA总线协议， 用于串口、 并口、KB/MS、 软盘驱动器等低速设备的连接.
其本身就是一个单片机， 可独立控制输入输出设备

## Slide 5: SuperIo 的作用是什么?
主要用在台式机，工控机，服务器等主板上
负责提供串行、 并行、 软盘驱动器及键盘鼠标等控制接口。
因为南桥这样的高速设备和串、 并行接口及键盘，鼠标等大量低速设备之间必定存在资源的不匹配，而需要经过转换和管理， 而SuperIo 则完成了该功能。

## Slide 6: SuperIo 厂商有哪些 ？
Fintek(精拓)
ITE(联阳)
Winbond(华邦)
Nuvoton(新唐)
SMSC(史恩希)

## Slide 7: SuperIo's Role In Architecture
High speed
Low speed

## Slide 8: Components of SIO(logical devices)
UART (串口)
FDC (Floppy Disk Controller 软盘)
KB/MS (Keboard/Mouse Controller 键盘/鼠标控制器)
HWM (Hardware Monitor 硬件监控)
CIR (Consumer Infrared Remote 红外遥控)
GPIO (General Purpose Input/Output 通用输入/输出)

## Slide 9
Access SuperIo
NCT6796D

## Slide 10: 新唐NCT6796D Pin Layout

## Slide 11: 新唐NCT6796D BLOCK DIAGRAM

## Slide 12: Register Overview （1/2）
Global Control Register(offset 0h~30h )
LDN Select Register(0x07)
Every Logical Device Config Register(0x30~0xFF)
LDN Select Register
0x07

## Slide 13: Register Overview （2/2）
0x07
0x30
0x3F
0x40
0xFE

## Slide 14: Program Configuration Registers （1/2）
To program the NCT6796D configuration registers, the following configuration procedures must be followed in sequence:
  1. Enter the Extended Function Mode
  2. Configure the configuration registers
  3. Exit the Extended Function Mode
IO Port
  2E(Index)/2F(Data)
  4E(Index)/4F(Data)

## Slide 15: Program Configuration Registers （2/2）
;-----------------------------------------------------
; Enter the Extended Function Mode
;-----------------------------------------------------
MOV DX, 2EH
MOV AL, 87H
OUT DX, AL
OUT DX, AL
;-----------------------------------------------------------------------------
; Configure Logical Device 1, Configuration Register CRF0
;-----------------------------------------------------------------------------
MOV DX, 2EH
MOV AL, 07H
OUT DX, AL ; point to Logical Device Number Reg.
MOV DX, 2FH
MOV AL, 01H
OUT DX, AL ; select Logical Device 1
;
MOV DX, 2EH
MOV AL, F0H
OUT DX, AL ; select CRF0
MOV DX, 2FH
MOV AL, 3CH
OUT DX, AL ; update CRF0 with value 3CH
;-----------------------------------------------
; Exit the Extended Function Mode
;----------------------------------------------
MOV DX, 2EH
MOV AL, AAH
OUT DX, AL

## Slide 16: 2E/2F Or 4E/4F ?
通过ISA方式访问SIO, 可以选择使用2E/2F 或者 4E/4F 其中一对Port，分两个步骤：
  1. 硬件拉线控制
  2. 设置LPC I/O Enables 寄存器

## Slide 17: Access Keyboard Controller (1/4)
KBC(Keyboard Controller) 是 SuperIo里很重要的一个部分，用于连接PS2接口的键盘和鼠标，这里特别介绍一下其访问方法
在NCT6796D中，Logical Device 5对应的KBC

## Slide 18: Access Keyboard Controller (2/4)
配置IO Port，通常是60h(Data)/64h(Command) Port
  1. 设置Logical Device 5 的CR60h, 61h
    2. 设置LPC I/O Enables 寄存器

## Slide 19: Access Keyboard Controller (3/4)
KBC有一个Output Buffer和一个Input Buffer，通过60h(Data Port)可以访问他们.
KBC有一个Status Register和一个Command Register，通过64h(Command Port)可以访问他们.
Output Buffer
Input Buffer
60h
从KBC读取数据
向KBC写入数据
Status Register
Command Register
64h
从KBC读取状态
向KBC写入命令

## Slide 20: Access Keyboard Controller (4/4)
IBF and OBF：Status Regisger里有一个IBF Flag和一个OBF Flag
  在从Output Buffer 读取数据之前，必须要保证OBF为1(OBF为满状态)
  在向Input Buffer 写入数据之前，必须要保证IBF为0(IBF为空状态)

## Slide 21: Exercise
1. Scan主板上所有的Logical Device,并show出已经被Active的Logical Device的resource(IO base address:CR60 CR61,IRQ:CR70 Clock:CRF0)
2. 更改Logical Device 1~3 Active的状态,并且再show出所有被激活的Logical Device

## Slide 22
Q & A