## Slide 1
BIOS-黄云龙
2021/08/11
串口重定向

## Slide 2
主板串口介绍
SOL的重定向
控制台重定向
串口基本知识

## Slide 3
串口基本知识

## Slide 4: 串口基本知识
什么是串口？COM、UART, TTL、RS-232、RS-485
串口：(cluster communication port ，串行通讯端口），是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(传输协议)
UART：通用异步收发器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），UART是串口收发的逻辑电路，这部分可以独立成芯片，也可以作为模块嵌入到其他芯片里，单片机、SOC、PC里都会有UART模块
USB口：通用串行总线，和串口完全是两个概念。虽然也是串行方式通信，但由于USB的通信时序和信号电平都和串口完全不同，因此和串口没有任何关系。USB是高速的通信接口，用于PC连接各种外设，U盘、键鼠、移动硬盘、当然也包括"USB转串口"的模块。（USB转串口模块，就是USB接口的UART模块）
COM口：特指台式计算机或一些电子设备上的D-SUB外形(一种连接器结构，VGA接口的连接器也是D-SUB)的串行通信口，应用了串口通信时序和RS232的逻辑电平，一般我们见到的是两种物理标准DB9和CPU/BMC 串口（3Pin）

## Slide 5: 串口基本知识
不同传输协议对比

## Slide 6: 串口基本知识
RS232
1 载波检测 ( DCD)
2 接受数据 (RXD)
3 发出数据 (TXD)
4 数据终端准备好 ( DTR)
5 信号地线 ( SG)
6 数据准备好 ( DSR)
7 请求发送 (RTS)
8 清除发送 (CTS)
9 振铃指不(RI)
RS-232能够可靠进行数据传输的最大通信距离为15米,支持1200bps-115200bps等
点对点传输
RS232是全双工的。有RX和TX信号，分别用来接收数据和传输数据，3~15高电平 -3 ~-15低电平

## Slide 7: 串口基本知识
RS485
RS-485采用差分信号，减少信号衰减影响，半双工通信
支持一点对多点通信
逻辑1以两线间的电压差为+2V—6V表示；逻辑0以两线间的电压差为-2V—6V表示
接收端+200mv -200mv 为高低电平分界点
采用屏蔽双绞线传输，有效抑制共模干扰
RS-485的数据最高传输速率为10Mbps ,传输距离可达3000m
每台从机均分配有一个从机地址，主机与从机之间进行串行通信时，通常是主机先呼叫某从机地址，唤醒被叫从机后，主、从两机之间进行数据交换

## Slide 8: 串口基本知识
IIC
IIC一共有只有两个总线： 一条是双向的串行数据线SDA，一条是串行时钟线SCL
总线上数据的传输速率在标准模式下可达100kbit/s在快速模式下可达400kbit/s在高速模式下可达3.4Mbit/s
起始条件：当SCL为高电平的时候，SDA线上由高到低的跳变被定义为起始条 结束条件：当SCL为高电平的时候，SDA线上由低到高的跳变被定义为停止条件
主机发出起始信号从机地址(Slave addres)(7bit)+R/W一共8位 等待应答信号 进行收发数据 当应答返回非应答信号停止

## Slide 9: 串口基本知识
SPI
SPI是串行外设接口（Serial Peripheral Interface）的缩写，是一种高速的，全双工，同步的通信总线，
SPI 使用SCK 时钟信号，传输速率和时钟频率有关，K时钟频率最高可以达到50MHz左右
CS是从芯片是否被主芯片选中的控制信号（使能信号）

## Slide 10
主板串口介绍

## Slide 11: 52DB16
CPU UART
BMC UART
DB9 COM 口
52DB16 串口电路图与实物图

## Slide 12: 52DB16 CPU UART
CPU UART1 连接到 SOL Switch
BMC SOL UART3
3Pin串口
通过拨码切换CPU UART 和3PIN 还是SOL 通信

## Slide 13: 52DB16 CPU UART
通过CPLD切换串口输出

## Slide 14: 52DB16 BMC UART
BMC UART
DB9

## Slide 15: 52DB16 串口
52DB16串口连接

## Slide 16: AST2500 UART
Support 5 UART controllers and 6 UART IO interfaces, each UART controller can be directed to any
UART IO interface
Support 5 sets UART IO interface with full flow control pins, and 1 set with Tx/Rx only for firmware console • Support 4 UART controllers that can be redirected to be controlled by LPC bus as physical UARTs of host system

## Slide 17: AST2500 UART
Enable BMC UART

## Slide 18: AST2500 UART
ROUTE IO3->IO1 DB9只有输出，无法输入
ROUTE IO1 <->IO3 DB9和SOL输入和输出均正常

## Slide 19: SIO访问

## Slide 20: SIO访问

## Slide 21
SOL 重定向

## Slide 22: SOL
Serial Over LAN是指通过基于IP的IPMI会话来重新定向系统中串口I/O的一种机制。为了帮助用户通过串口来访问这些计算机上的应用，串口的I/O需要对网络进行重新指向。比如，某个用户希望通过串口来访问某个运行Linux操作系统的服务器，就可以通过网络实现远程登录。从服务器这边来看，这一登录是被视作通过串口进行的。

## Slide 23
1 串行端口终端(/dev/ttySn)
串行端口终端(Serial Port Terminal)是使用计算机串行端口连接的终端设备。计算机把每个串行端口都看作是一个字符设备。有段时间这些串行端口设备通常被称为终端设备，因为那时它的最大用途就是用来连接终端。这些串行端口所对应的设备名称是/dev/tts/0(或/dev/ttyS0), /dev/tts/1(或/dev/ttyS1)等，设备号分别是(4,0), (4,1)等，分别对应于DOS系统下的COM1、COM2等。若要向一个端口发送数据，可以在命令行上把标准输出重定向到这些特殊文件名上即可。例如，在命令行提示符下键入：echo test > /dev/ttyS1会把单词”test”发送到连接在ttyS1(COM2)端口的设备上。可接串口来实验。
2. 伪终端(/dev/pts/n)
伪终端(Pseudo Terminal)是成对的逻辑终端设备(即master和slave设备, 对master的操作会反映到slave上)，例如/dev/ptyp3和/dev/ttyp3(或者在设备文件系统中分别是/dev/pty/m3和 /dev/pty/s3)。它们与实际物理设备并不直接相关。如果一个程序把ptyp3(master设备)看作是一个串行端口设备，则它对该端口的读/写操作会反映在该逻辑终端设备对应的另一个ttyp3(slave设备)上面。而ttyp3则是另一个程序用于读写操作的逻辑设备。

## Slide 24
3.控制终端(/dev/tty)
如果当前进程有控制终端(Controlling Terminal)的话，那么/dev/tty就是当前进程的控制终端的设备特殊文件。可以使用命令”ps –ax”来查看进程与哪个控制终端相连。对于你登录的shell，/dev/tty就是你使用的终端，设备号是(5,0)。使用命令”tty”可以查看它 具体对应哪个实际终端设备。/dev/tty有些类似于到实际所使用终端设备的一个联接。
4 虚拟终端((/dev/ttyn, /dev/console)
在Linux系统中，计算机显示器通常被称为控制台终端(Console)。dev/console 指向当前的虚拟终端，与/dev/tty0等效。它仿真了类型为Linux的一种终端(TERM=Linux)，并且有一些设备特殊文件与之相关联：tty0、tty1、tty2等。当你在控制台上登录时，使用的是tty1。使用Alt+[F1—F6]组合键时，我们 就可以切换到tty2、tty3等上面去。tty1–tty6等称为虚拟终端，而tty0则是当前所使用虚拟终端的一个别名，系统所产生的信息会发送到该终端上。因此不管当前正在使用哪个虚拟终端，系统信 息都会发送到控制台终端上。 你可以登录到不同的虚拟终端上去，因而可以让系统同时有几个不同的会话期存在。只有系统或超级用户root可以向/dev/tty0进行写操作

## Slide 25
串口重定向应用

## Slide 26: 串口重定向应用

## Slide 27: 串口重定向应用
1.Setup选项显示

## Slide 28: 串口重定向应用
1.Open terminal,input"cd /etc/default" and open grub file,
then 输入GRUB_CMDLINE_LINUX="console=ttyS0,115200n8 console=tty0"替代GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap rhgb quiet"
2.执行 "grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg" and reboot the SUT, then power off the SUT

## Slide 29: 串口重定向应用