## Slide 1: R3240H0/H320 G40 硬盘背板及相关线缆连接指南

## Slide 2: P1.1：变更P74，修正2张raid卡连线的描述，更正为配置1张16口SAS/RAID卡连线 P1.2：变更P29、P34、P43、P57、P66，修正硬盘背板连接接口；

## Slide 3: !!!注意
MiniSAS HD 线缆一端带箭头一端不带时，必须将带箭头的一端接到背板上，另一端接到SAS/RAID卡或主板上。带箭头的一端如下图所示：
当配有后置背板时，MiniSAS HD线的连接顺序为先连接SAS/RAID卡，再连接背板端；带箭头的一端也必须连接到背板上。

## Slide 4
线缆类型 | 线缆描述 | 线缆物料号
数据线 | 14cm Slimsas x8 转x8 G4左弯线缆 | 37001479、37001468
 | 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 | 37001481、37001467
 | 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 | 37001483、37001463
 | 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 | 37001477、37001465
 | 97cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 | 37001482、37001462
 | 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 | 37001021
 | 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 | 37001478、37001466
 | 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 | 37000765
 | 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆 | 37000690、37000737
 | 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 | 37000606、37000812
 | 95cm MinisasHD转MinisasHD线缆 | 37000729、37000944
信号线 | 24cm 1转1 IPMI线缆 | 37000464
 | 80cm 1转1 IPMI线缆 | 37001061
 | 32cm 1转3 IPMB数据线缆 | 37000949
 | 117cm 1转3 IPMB数据线缆 | 37000438

## Slide 5
线缆类型 | 线缆描述 | 线缆物料号
电源线 | 30cm 4pin转8pin线缆 | 37000611
 | 42cm 8pin转Micro8pin线缆 | 37001480、37001469
背板 | BD12G02-8639-U2硬盘背板 | 后置1U2 NVMe背板
 | 1U3.5寸 横插 04盘 12G SAS Pth智能硬盘背板 | 前置1U4 HDD背板
 | BD12G04-8639-U1智能硬盘背板 BD16G04-8639-U1智能硬盘背板 | 前置1U4 Nvme背板
 | 2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板 | 前置2U12 EXP

## Slide 6: 4盘位 -----Page6 8盘位 -----Page15 12盘位 -----Page29 14盘位 -----Page51

## Slide 7: 4盘位

## Slide 8: 【前置】 1U4 HDD背板*1：接普通硬盘

## Slide 9
前置1U4 HDD
信号线
① 80cm 1转1 IPMI线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板

## Slide 10
前置1U4 HDD
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
电源仓模块

## Slide 11
前置1U4 HDD
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，则将数据线由①改为② 。
【不配置SAS/RAID卡】
前置背板1：通过③线缆P1端口，接入主板J36。

## Slide 12: 【前置】 1U4 NVMe背板*1：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 13
前置1U4 NVMe
信号线
① 80cm 1转1 IPMB数据线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板

## Slide 14
前置1U4 NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块

## Slide 15
前置1U4 NVMe
数据线
① 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ② 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
③ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板1背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板1背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板1背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板1背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J39 。
【CPU为5000系列 ，接U.2硬盘】
前置背板1NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板1NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板1NVMe2：通过③线缆P1端口，接入主板J36；
前置背板1NVMe3：通过③线缆P2端口，接入主板J36 。
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3 。

## Slide 16: 8盘位

## Slide 17: 【前置】 1U4 HDD背板*2：接普通硬盘

## Slide 18
前置1U4 HDD
信号线
① 117cm 1转3 IPMI线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
中

## Slide 19
前置1U4 HDD
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
电源仓模块
中

## Slide 20
前置1U4 HDD
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入卡端；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入卡端。
【不配置SAS/RAID卡】
前置背板1：通过线缆③ P1端口，接入主板J36接口；
前置背板2：通过线缆③ P2端口，接入主板J36接口。
中

## Slide 21: 【前置】 1U4 HDD背板*1：接普通硬盘 1U4 NVMe背板*1：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 22
前置1U4 HDD+NVMe
信号线
① 80cm 1转1 IPMB数据线缆
② 117cm 1转3 IPMB数据线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板

## Slide 23
前置1U4 HDD+NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块

## Slide 24
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆
⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑥ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板2背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板2背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板2背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板2背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J39 。
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3端口。
前置背板2：通过④线缆，接入卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入卡端。
【不配置SAS/RAID卡】
前置背板1：通过③线缆P1端口，接入主板J36接口。

## Slide 25
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆
⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑥ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为5000系列 ，接U.2硬盘】
前置背板2NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板2NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板2NVMe2：通过⑥线缆P1端口，接入主板J36；
前置背板2NVMe3：通过⑥线缆P2端口，接入主板J36 。
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3端口。
前置背板2：通过④线缆，接入卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入卡端。

## Slide 26: 【前置】 1U4 NVMe背板*2：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 27
前置1U4 NVMe
信号线
① 32cm 1转3 IPMB数据线缆
② 117cm 1转3 IPMB数据线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
中

## Slide 28
前置1U4 NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
中

## Slide 29
前置1U4 NVMe
数据线
① 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ② 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
③ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板1背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板1背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板1背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板1背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J39 。
前置背板2背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J40；
前置背板2背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J40 ；
前置背板2背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J41；
前置背板2背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J41 。
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3；
前置背板2：通过①线缆，接入卡端SAS 4~7 。
【不配置SAS/RAID卡】
只连接U.2线缆，SATA接口不接线。
中

## Slide 30: 12盘位

## Slide 31: 【前置】 1U4 HDD背板*3：接普通硬盘

## Slide 32
前置1U4 HDD
信号线
① 117cm 1转3 IPMI线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
中
下

## Slide 33
前置1U4 HDD
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
电源仓模块
中
下

## Slide 34
前置1U4 HDD
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 97cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张16口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板3：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板3：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C1端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过④线缆P1端口，接入Slot2位置卡端；
前置背板2：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板3：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
【不配置SAS/RAID卡】
前置背板1：通过线缆③ P1端口，接入主板J39接口；
前置背板2：通过线缆③ P2端口，接入主板J39接口；
前置背板3：通过线缆③ P1端口，接入主板J36接口。
中
下
SAS/RAID卡

## Slide 35: 【前置】 1U4 HDD背板*2：接普通硬盘 1U4 NVMe背板*1：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 36
前置1U4 HDD+NVMe
信号线
① 80cm 1转1 IPMB数据线缆
② 117cm 1转3 IPMB数据线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
下

## Slide 37
前置1U4 HDD+NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
下

## Slide 38
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆
⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑥ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板3背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板3背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板3背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板3背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J39 。
【配置1张16口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C0端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
【配置1张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
【不配置SAS/RAID卡】
前置背板1：通过③线缆P1端口，接入主板J36接口；
前置背板2：通过③线缆P2端口，接入主板J36接口。
下
SAS/RAID卡

## Slide 39
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆
⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑥ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为5000系列，接U.2硬盘】
前置背板3背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板3背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板3背板NVMe2：通过⑥线缆P1端口，接入主板J36；
前置背板3背板NVMe3：通过⑥线缆P2端口，接入主板J36 。
【配置1张16口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C0端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
【配置1张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
下
SAS/RAID卡

## Slide 40: 【前置】 1U4 HDD背板*1：接普通硬盘 1U4 NVMe背板*2：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 41
前置1U4 HDD+NVMe
信号线
① 117cm 1转3 IPMB数据线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
下

## Slide 42
前置1U4 HDD+NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
下

## Slide 43
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆
⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板2背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板2背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板2背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板2背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J39 。
前置背板3背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J40；
前置背板3背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J40 ；
前置背板3背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J41；
前置背板3背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J41。
下
SAS/RAID卡
【配置1张16口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板2：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
【配置1张8口SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端。
【不配置SAS/RAID卡】
前置背板1：通过③线缆P1端口，接入主板J36接口。

## Slide 44: 【前置】 1U4 NVMe背板*3：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 45
前置1U4 NVMe
信号线
① 32cm 1转3 IPMB数据线缆
② 117cm 1转3 IPMB数据线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
中
下

## Slide 46
前置1U4 NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
中
下

## Slide 47
下
前置1U4 NVMe
数据线
① 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ② 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
③ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板1背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板1背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板1背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板1背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J39 。
前置背板2背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J38；
前置背板2背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J38 ；
前置背板2背板NVMe2：通过③线缆P1端口，接入主板J36；
前置背板2背板NVMe3：通过③线缆P2端口，接入主板J36 。
前置背板3背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J40；
前置背板3背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J40 ；
前置背板3背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J41；
前置背板3背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J41 。
【配置1张SAS/RAID卡】
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3；
前置背板2：通过①线缆，接入卡端SAS 4~7 。
【不配置SAS/RAID卡】
只连接U.2线缆，SATA接口不接线。
中

## Slide 48: 【前置】 2U12 EXP背板*1：接普通硬盘

## Slide 49
前置2U12 EXP背板
信号线
① 1转1 IPMB数据线缆
2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板

## Slide 50
前置2U12 EXP背板
电源线
① 4pin转8pin线缆
2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板
电源仓模块

## Slide 51
前置2U12 EXP背板
数据线
① 95cm MinisasHD转MinisasHD线缆
② 97cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张SAS/RAID卡】
背板SAS HDD0：通过①线缆，接入卡端SAS 0~3端口；
背板SAS HDD1：通过①线缆，接入卡端SAS 4~7端口；
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
背板SAS HDD0：通过②线缆P1端口，接入卡端；
背板SAS HDD1：通过②线缆P2端口，接入卡端。

## Slide 52: 14盘位

## Slide 53: 【前置】 1U4 HDD背板*3：接普通硬盘 【后置】 1U2 NVMe背板*1：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 54
前置1U4 HDD
信号线
① 117cm 1转3 IPMI线缆
② 24cm 1转1 IPMI线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
中
下
若后置无U.2硬盘，且只有1pcs 1转1 IPMB线缆，则后置背板I2C_HP接口不接线。

## Slide 55
前置1U4 HDD
电源线
① 4pin转8pin线缆
② 8pin转Micro8pin线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
电源仓模块
中
下

## Slide 56
前置1U4 HDD
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ⑤ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ⑥ 14cm Slimsas x8 转x8 G4左弯线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张16口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑤线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口；
前置背板3：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 12~15端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过④线缆较短端口，接入Slot6位置卡端C0端口
前置背板1：通过④线缆较长端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板2：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C1端口；
前置背板3：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C1端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑤线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过④线缆较短端口，接入Slot2位置卡端
前置背板1：通过④线缆较长端口，接入Slot2位置卡端；
前置背板2：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板3：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
中
下
SAS/RAID卡
【CPU为7000/5000系列，接U.2硬盘】
后置背板NVMe 0~1：通过⑥线缆，接入主板J36；

## Slide 57
前置1U4 HDD
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ⑤ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆
上
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑤线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过线缆③ P1端口，接入主板J39接口；
前置背板2：通过线缆③ P1端口，接入主板J36接口；
前置背板3：通过线缆③ P2端口，接入主板J36接口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过④线缆较短端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板1：通过线缆③ P1端口，接入主板J39接口；
前置背板2：通过线缆③ P1端口，接入主板J36接口；
前置背板3：通过线缆③ P2端口，接入主板J36接口。
【不配置SAS/RAID卡】
后置背板：通过③线缆P1端口，接入主板J39接口；
前置背板1：通过线缆③ P1端口，接入主板J39接口；
前置背板2：通过线缆③ P2端口，接入主板J39接口；
前置背板3：通过线缆③ P1端口，接入主板J36接口
中
下
SAS/RAID卡

## Slide 58: 【前置】 1U4 HDD背板*2：接普通硬盘 1U4 NVMe背板*1：接普通硬盘和U.2硬盘 【后置】 1U2 NVMe背板*1：接普通硬盘

## Slide 59
前置1U4 HDD+NVMe
信号线
① 80cm 1转1 IPMB数据线缆 ② 117cm 1转3 IPMB数据线缆
③ 24cm 1转1 IPMI线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
下

## Slide 60
前置1U4 HDD+NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
② 8pin转Micro8pin线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
下

## Slide 61
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
⑥ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑦ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ⑧ 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板3背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板3背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板3背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板3背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J39 。
【配置1张16口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑦线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 12~15端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过⑧线缆较短端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C1端口；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C1端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑦线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过⑧线缆较短端口，接入Slot2位置卡端；
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
【配置1张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑦线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口;
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过⑧线缆较短端口，接入Slot6位置卡端C0端口
前置背板1：通过③线缆P1端口，接入主板J36接口；
前置背板2：通过③线缆P2端口，接入主板J36接口
下
SAS/RAID卡

## Slide 62
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 70cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
⑥ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑦ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ⑧ 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为5000系列，接U.2硬盘】
前置背板3背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板3背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板3背板NVMe2：通过⑥线缆P1端口，接入主板J36；
前置背板3背板NVMe3：通过⑥线缆P2端口，接入主板J36 。
【配置1张16口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑦线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 12~15端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过⑧线缆较短端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C1端口；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C1端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过⑦线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过⑧线缆较短端口，接入Slot2位置卡端；
前置背板1：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
前置背板2：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
下
SAS/RAID卡

## Slide 63: 【前置】 1U4 HDD背板*1：接普通硬盘 1U4 NVMe背板*2：接普通硬盘和U.2硬盘 【后置】 1U2 NVMe背板*1：接普通硬盘

## Slide 64
前置1U4 HDD+NVMe
信号线
① 117cm 1转3 IPMB数据线缆
② 24cm 1转1 IPMI线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
下

## Slide 65
前置1U4 HDD+NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
② 8pin转Micro8pin线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
下

## Slide 66
前置1U4 HDD+NVMe
数据线
① 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ③ 69cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ④ 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ⑤ 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ⑥ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆
上
中
1U3.5寸横插04盘12G SAS Pth智能硬盘背板
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板2背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板2背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板2背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板2背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J39 。
前置背板3背板NVMe0：通过⑤线缆P1端口，接入主板J40；
前置背板3背板NVMe1：通过⑤线缆P2端口，接入主板J40 ；
前置背板3背板NVMe2：通过⑤线缆P1端口，接入主板J41；
前置背板3背板NVMe3：通过⑤线缆P2端口，接入主板J41。
下
SAS/RAID卡
【配置1张16口SAS/RAID卡】
后置背板：通过通过⑥线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 12~15端口。
【配置2张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过通过⑥线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot2位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板2：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板3：通过④线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
【配置1张8口SAS/RAID卡】
后置背板：通过通过⑥线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过②线缆较短端口，接入Slot6位置卡端
前置背板1：通过②线缆较长端口，接入Slot6位置卡端。
【不配置SAS/RAID卡】
后置背板：通过③线缆P1端口，接入主板J36接口
前置背板1：通过③线缆P2端口，接入主板J36接口。

## Slide 67: 【前置】 1U4 NVMe背板*3：接U.2 【后置】 1U2 NVMe背板*1：接普通硬盘

## Slide 68
前置1U4 NVMe
信号线
① 32cm 1转3 IPMB数据线缆 ② 117cm 1转3 IPMB数据线缆
③ 24cm 1转1 IPMI线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
中
下

## Slide 69
前置1U4 NVMe
电源线
① 4pin转8pin线缆
② 8pin转Micro8pin线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
电源仓模块
中
下

## Slide 70
下
前置1U4 NVMe
数据线
① 90cm MinisasHD转4个SATA+2个4PinSGPIO线缆 ② 61cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆
③ 91cm Slimsas x8 转2个Slimsas x4 G4线缆 ④ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ⑤ 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆
上
BD12G04-8639-U1智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【CPU为7000系列，接U.2硬盘】
前置背板1背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J37；
前置背板1背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J37 ；
前置背板1背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J39；
前置背板1背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J39 。
前置背板2背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J38；
前置背板2背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J38 ；
前置背板2背板NVMe2：通过③线缆P1端口，接入主板J36；
前置背板2背板NVMe3：通过③线缆P2端口，接入主板J36 。
前置背板3背板NVMe0：通过②线缆P1端口，接入主板J40；
前置背板3背板NVMe1：通过②线缆P2端口，接入主板J40 ；
前置背板3背板NVMe2：通过②线缆P1端口，接入主板J41；
前置背板3背板NVMe3：通过②线缆P2端口，接入主板J41 。
【配置1张SAS/RAID卡】
后置背板：通过④线缆，接入卡端SAS 0~3；
前置背板1：通过①线缆，接入卡端SAS 4~7。
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板：通过⑤线缆较短端口，接入卡端。
中

## Slide 71: 【前置】 2U12 EXP背板*1：接普通硬盘 【后置】 1U2 NVMe背板*1：接普通硬盘和U.2硬盘

## Slide 72
前置2U12 EXP背板
信号线
① 1转1 IPMB数据线缆
② 15cm 1转1 IPMI线缆
2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板
若后置无U.2硬盘，且只有1pcs 1转1 IPMB线缆，则后置背板I2C_HP接口不接线。

## Slide 73
前置2U12 EXP背板
电源线
① 4pin转8pin线缆
② 8pin转Micro8pin线缆
2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板
电源仓模块

## Slide 74
前置2U12 EXP背板
数据线
① 95cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ② 97cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ③ 82cm MinisasHD转MinisasHD线缆
④ 93cm Slimsas x8 转2个MiniSASHD 线缆 ⑤ 35cm MinisasHD转MinisasHD线缆 ⑥ 14cm Slimsas x8 转x8 G4左弯线缆
2U3.5寸横插12盘12G SAS EXP智能硬盘背板
SAS/RAID卡
【配置1张16口SAS/RAID卡】
后置背板C：通过⑤线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板SAS HDD0：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
前置背板SAS HDD1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 8~11端口；
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板C：④线缆较短端口，接入Slot6位置卡端C0端口；
背板SAS HDD0：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端C1端口；
背板SAS HDD1：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端C1端口。
【配置2张SAS/RAID卡】
后置背板C：通过⑤线缆，接入Slot2位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板SAS HDD0：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 0~3端口；
前置背板SAS HDD1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板C：④线缆较短端口，接入Slot2位置卡端；
背板SAS HDD0：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
背板SAS HDD1：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
【配置1张8口SAS/RAID卡】
后置背板C：通过③线缆，接入前置背板SAS HDD2；
前置背板SAS HDD0：通过①线缆，接入Slot6位置端SAS 0~3端口；
前置背板SAS HDD1：通过①线缆，接入Slot6位置卡端SAS 4~7端口；
如果SAS/RAID卡为95xx系列，即连接器为Slimline x8接口，
后置背板C：通过③线缆，接入前置背板SAS HDD2；
背板SAS HDD0：通过②线缆P1端口，接入Slot6位置卡端；
背板SAS HDD1：通过②线缆P2端口，接入Slot6位置卡端。
SAS/RAID卡
【CPU为7000/5000系列，接U.2硬盘】
后置背板NVMe 0~1：通过⑥线缆，接入主板J36；

## Slide 75: 其他情况咨询产品经理